附件2

佛山市生活垃圾分类投放设施、收集站、转运站设施规划、建设和配置规定

指导目录（第一版）

- 规划、建设和配置规定的总体要求和工作措施

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》，结合佛山市巩固国家卫生城市和垃圾分类示范标杆创建管理要求，制定佛山市生活垃圾分类投放设施、收集站、转运站设施规划、建设和配置规定指导目录，城乡公共环卫和生活垃圾分类基础性保障设施，均应按照本指导目录和“四同步”原则，与地块开发和城市更新改造同步规划、同步建设、同步验收，同步投入使用。包括：

- 城乡生活垃圾收集站、转运站设施规划、建设和配置，纳入各区控制性详细规划和地块开发细则的编制和修编。在各区自然资源局征求控规和地块开发细则意见阶段，各区城管执法局应会属地镇街，认真核对本目录配置要求、本区环卫专项规划、片区人口、现状设施等，提出补短板优配置的意见优先纳入开发细则予以用地和选址保障。

- 城乡生活垃圾分类投放设施建设和配置标准，纳入各类新建、改造地块的规划设计条件。在各区自然资源局征求地块开发的用地清单阶段，各区城管执法局应会属地镇街，认真核对本目录配置要求和拟出让地块规划户数等，提出拟出让地块垃圾分类投放设施的配置数量和配置内容要求，优先纳入地块规划设计条件和土地出让文件予以落地实施保障。现状居住社区和产业园区参照执行。

（三）各区应当按照相关规划、国家和省的有关技术标准和要求、以及安全生产、环境保护、消防安全等，建设和改造生活垃圾收集站、转运站，并适应垃圾分类大分流细分类的使用功能要求。

- 经规划确定的生活垃圾处理设施用地，未经法定程序，不得改变用途。市城管执法局将会市自然资源局等部门，对每年度环卫公共基础设施及垃圾分类投放设施的规划、建设和配置实施情况，进行案卷评查和督导检查。

- 任何单位和个人不得擅自关闭、闲置、拆除生活垃圾集中转运、处理设施、场所。确需关闭、闲置、拆除的按规定程序办理。各区城管执法局应统计核实本年度本辖区环卫公共基础设施及垃圾分类投放设施的数量和质量情况，形成服务能力专题评估报告年底前报备市城管执法局。

- 生活垃圾分类投放设施的建设和配置规定

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》第五章公共设施表5.10公共服务设施配置标准，新建和改造基层居住社区、产业园区生活垃圾分类投放设施按照下表的强制性规定和指导性规定一并执行：

| 项目 | 最小规模 | 服务规模（万人） | 配置级别 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  | 区域统筹 | 镇街 | 单元社区 | 基层社区 | 强制性规定 | 指导性规定 |  |
| 生活垃圾分类设施 | 分类投放点 | 5-15 | — | 基层居住社区、产业园区内 |  |  |  | √ | 每 200 户宜设一处。投放点服务半径不宜超过 70 米。 | 符合《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，宜设置在方便投放的社区首层步道旁，应同步配置冲洗、照明、洗手、排水设施。 控制性详细规划中可不标识该设施，但应在出具地块规划条件阶段按本规定要求，明确配置数量要求，并与其他公共设施同步建设、同步验收，同步投入使用。 | — |
|  | 分类收集站、暂存站 | 100 | 200 | 基层居住社区、产业园区内 |  |  |  | √ | 人口规模大于 0.5 万人时，宜独立设置一处。 人口规模小于 0.5 万人时，可与相邻社区合并设置。 | 符合《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求。应同步配置冲洗、排水、照明、设施。宜配置暂存和转运设施。 基层社区内的分类暂存站宜独立用地，主体建筑面积不少于 100 平方米，门前必须设置 14 米×14米 的回车场地。 分类暂存站至市政道路必须设置专用出入通道，并应满足中型生活垃圾分类收运车辆进出通行和作业的需要，机动车道宽度不少于 4 米、转弯半径不小于10米。 控制性详细规划中可不标识该设施，但应在出具规划条件阶段按本规定要求，明确配置数量要求，并与其他公共设施同步建设配置、同步验收、同步投入使用。 |  |

- 生活垃圾收集站设施建设和配置规定

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》第五章公共设施表5.10公共服务设施配置标准，生活垃圾收集站设施按照下表强制性规定和指导性规定一并执行：

| 项目 | 最小规模 | 服务规模（万人） | 配置级别 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  | 区域统筹 | 镇街 | 单元社区 | 基层社区 | 强制性规定 | 指导性规定 |  |
| 垃圾收集站 | 210 | 410 | 1-2 |  |  | √ | √ | 人口规模小于 5000 人时，应与相邻区域联合设置。 与相邻建筑物的距离应不小于 8 米。 环卫机动车辆的进出通道净宽不小于 4 米，转弯半径不小于 10 米。 | 应同步配置冲洗、排水和收集设施。宜配置大件垃圾暂存和转运设施。 垃圾收集站独立用地，主体建筑面积为 15 米(宽)×14 米（进深），门前必须设置 14 米×14 米的回车场地。 垃圾收集站至市政道路必须设置专用出入通道，并应满足环境卫生车辆进出通行和作业的需要，机动车道宽度不少于 4 米。 | 具体规定详见第七章条款7.87-7.89 |

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》第七章市政设施及其它公用设施环境卫生7.87-7.89条为：

7.87 生活垃圾收集站的服务半径应符合下列规定：

(1)采用人力收集，服务半径宜为0.4公里，最大不宜超过1公里。

(2)采用小型机动车收集，服务半径不宜超过2公里。

7.88 大于5000人的居住区(或组团)及规模较大的商业综合体可单独设置收集站。

7.89 收集站的用地指标应符合表7.89的规定。

表7.89 收集站用地指标表

| 规模(t/d) | 用地面积(m²) | 与相邻建筑间距(m) | 绿化隔离带宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~30 | 300~400 | ≥10 | ≥3 |
| 10~20 | 200~300 | ≥8 | ≥2 |
| ＜10 | 120~200 | ≥8 | ≥2 |

注:   1.带有分类收集功能或环卫工人休息功能的收集站，应适当增加用地面积。

- 用地面积含站内设置绿化隔离带用地。

- 表中的绿化隔离带宽度包括收集站外道路的绿化隔离带宽度。

- 与相邻建筑间隔自收集站外墙起计算。

- 收集站与相邻建筑间距同时应满足附录五的间距要求。

- 生活垃圾转运站设施建设和配置规定

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》第七章市政设施及其它公用设施，环境卫生7.90为：

7.90 当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。服务范围内垃圾运输平均距离超过10公里时，宜设置垃圾转运站;平均距离超过20公里时，宜设置大中型垃圾转运站。垃圾转运站的用地指标应符合表7.90的规定。

表7.90 垃圾转运站用地标准表

| 类型 | 设计转运量(t/d) | 用地面积 (m²) | 与站外相邻建筑间距(m) | 转运作用功能区退界距离(m) | 绿地率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | I类 | 1000~3000 | ≤20000 | ≥30 | ≥5 | 20~30 |
|  | II类 | 450~1000 | 10000~15000 | ≥20 | ≥5 |  |
| 中型 | III类 | 150~450 | 4000~10000 | ≥15 | ≥5 |  |
| 小型 | IV类 | 50~150 | 1000~4000 | ≥10 | ≥3 |  |
|  | V类 | ≤50 | 500~1000 | ≥8 | 一一 | 一一 |

注:   1. 表内用地面积不包括垃圾分类和堆放作业用地，转运作业功能区指垃圾收集车回转、垃圾压缩装箱、转运车牵箱及转运车回转等功能区域。

- 与站外相邻建筑间距自转运站用地边界起计算。

- 以上规模类型II、III、IV类含下限值不含上限值，I类含上、下限值。

另外，对大中型生活垃圾转运站产生的污水应当配置统一收集和预处理设施，经统一收集和预处理后，运往生活污水处理厂，或者通过市政污水管道输送至生活污水处理厂处理。鼓励大型生活垃圾转运站配套污水处理设施达标排放。

- 四合一环卫设施建设和配置规定

依据《佛山市城市规划管理技术规定（2020年修编版）》第五章条款公共设施表5.10，四合一环卫设施配置按照下表强制性规定和指导性规定一并执行：

| 项目 | 最小规模 | 服务规模（万人） | 配置级别 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  | 区域统筹 | 镇街 | 单元社区 | 基层社区 | 强制性规定 | 指导性规定 |  |
| 四合一环卫设施 | 小型生活垃圾转运站 | — | — | 500 | 960 | 3-5 |  |  | √ |  | 包括小型生活垃圾转运站、公共厕所、环卫工作站、环卫停车场。 独立占地，且与周边建筑物的距离应不小于 8 米 环卫机动车辆的进出通道净宽不小于 4 米，转弯半径不小于 10 米。 | 小型生活垃圾转运站应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。应同步配置冲洗、照明、排水设施。 环境卫生车辆数可按 2.5 辆/万人估算。 环境卫生作业车辆 50 m²/辆， 可与大件垃圾、绿化垃圾转运站共用。 | 若合建的公厕不在首层，则需在首层不小于 30 平方米用地用于设置老人厕所间、无障碍厕所间及楼梯。 |
|  | 公共厕所 | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环卫工作站 | 50 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环卫停车场 | — |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |